ANEXO No.2 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.      / 2021.

1.-  CALIDAD.

  - Especificaciones de Calidad:

- Codos Rígidos  NO Plastificados.

-Codo 45º PVC H-H 50  mm.

- Codo 45º PVC M-H 75 mm.

-Codo 45º PVC M-H 110 mm.

- Codo 90º PVC H-H 75 mm.

- Codo 90º PVC M-H 50 mm.

- Codo 90º PVC H-H 110 mm.

INDICES DE CALIDAD.

- Mecánicos.

-Resistencia al aplastamiento.

- Los accesorios  al someterse a la prueba de aplastamiento, no deberán presentar roturas, rajaduras o agrietamientos, cuando se aplasta el 60% de su diámetro exterior.

- Apariencia.

-La superficie interior   y exterior de las conexiones sanitarias debe ser lisa, libres de   contaminaciones, fisuras, cavernas y exfoliaciones. En ambas superficies, el color tendrá el mismo matiz.

- Transportación.

- Las conexiones sanitarias se transportarán en vehículos cuya cama tenga una superficie lisa y se protegerán del sol y contra los golpes.

- Manipulación.

- Las conexiones sanitarias se manipularan con cuidado, evitando tirarse para que no    sufran golpes que le produzcan roturas.

- Determinación del ajuste de las conexiones.

- Las conexiones  al introducirlas en tramos de tuberías sin gran esfuerzo no deben salirse

- Almacenamiento y conservación.

- Se almacenarán sobre paletas de madera o sobre superficies planas.  El lugar de  almacenamiento será techado para que los rayos del sol no actúen directamente sobre ellas y no se provoque deterioro en las mismas.

- Estanqueidad al agua.

- Sin fugas.

  - Los  problemas de calidad  que se  detecten  durante  la ejecución de este  contrato  y el término  de garantía, que no sean  consecuencia  de perdidas, sustracciones o deterioros, serán  responsabilidad  de             EL VENDEDOR.

EL VENDEDOR.                                                                     EL COMPRADOR.

ANEXO No.2 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.      / 2021.

1.-  CALIDAD.

1.1-Especificaciones de Calidad:

- Componentes de Conexiones Múltiples.

*TEE 50 mm.

*TEE 110x50 mm.

*TEE 90º PVC H-H 110 mm.

-INDICES DE CALIDAD.

- Mecánicos.

-Resistencia al aplastamiento.

-Las TEE  al someterse a la prueba de aplastamiento, no deberán presentar roturas, rajaduras o agrietamientos, cuando se aplasta el 60% de su diámetro exterior.

- Apariencia.

-La superficie interior y exterior de los adaptadores debe ser lisa, libres de contaminaciones, fisuras, cavernas y exfoliaciones. En ambas superficies, el color tendrá el mismo matiz.

- Transportación.

-Las TEE  se transportarán en vehículos cuya cama tenga una superficie lisa y se protegerán del sol y contra los golpes.

- Manipulación.

-Las TEE  se manipularan con cuidado, evitando tirarse para que no   sufran golpes.

- Almacenamiento y conservación.

-Se almacenarán sobre paletas de madera o sobre superficies planas.  El lugar de almacenamiento será techado para que los rayos del sol no actúen directamente sobre ellas y no se provoque deterioro en las mismas.

- Estanqueidad al agua.

-Sin fugas.

1.2- Los  problemas de calidad  que se  detecten  durante  la ejecución de este  contrato  y el término  de garantía, que no sean  consecuencia  de perdidas, sustracciones o deterioros, serán  responsabilidad  de             EL VENDEDOR.

EL VENDEDOR.                                                                     EL COMPRADOR.